Filtr

ŘADY P ŘADY SP

Vybavení pro bazény a lázně

ODOLNÝ POLYETYLENOVÝ FILTR Pro nadzemní a domácí bazény

vodní technologie

www.emauxgroup.com

Odolný vůči UV záření, spolehlivý výkon

Maximální provozní tlak

28 psi (2 bary)

Teplota

40 °C (104 °F)

Odolný vůči UV záření, spolehlivý výkon

Maximální provozní tlak

28 psi (2 bary)

Teplota

40 °C (104 °F)

Doporučená frakce média

písek 0,5–0,8 mm

| Model | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P350 | 726 | 619 | 550 | 160 | 350 | 298 |
| P400 | 757 | 640 | 590 | 175 | 400 | 390 |
| P450 | 814 | 698 | 638 | 210 | 449 | 390 |
| P500 | 845 | 730 | 670 | 235 | 527 | 500 |
| P650 | 950 | 835 | 775 | 300 | 627 | 500 |
| P700 | 1020 | 905 | 845 | 330 | 703 | 500 |

| Model | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP450 | 360 | 420 | 730 | 210 | 449 | 390 | 125 |
| SP500 | 390 | 450 | 770 | 235 | 527 | 500 | 125 |
| SP650 | 430 | 490 | 850 | 300 | 627 | 500 | 125 |
| SP700 | 450 | 510 | 960 | 330 | 703 | 500 | 125 |

| Kód | Model | Filtrační plocha (m2) | Ventilové přípoje | Maximální průtok | Písek (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88011601 | P350 | 0,10 | 1,5” / 50 mm | 72 l/m | 4,32 m3/h | 20 |
| 88011602 | P400 | 0,13 | 1,5” / 50 mm | 102 l/m | 6,12 m3/h | 35 |
| 88011603 | P450 | 0,16 | 1,5” / 50 mm | 130 l/m | 7,80 m3/h | 45 |
| 88011604 | P500 | 0,22 | 1,5” / 50 mm | 180 l/m | 10,80 m3/h | 85 |
| 88011605 | P650 | 0,31 | 1,5” / 50 mm | 255 l/m | 15,30 m3/h | 145 |
| 88011607 | P700 | 0,39 | 1,5” / 50 mm | 320 l/m | 19,20 m3/h | 210 |

| Kód | Model | Filtr plocha (m2) | Ventilové přípoje | Maximální průtok | Písek (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88011703 | SP450 | 0,16 | 1,5” / 50 mm | 130 l/m | 7,80 m3/h | 45 |
| 88011704 | SP500 | 0,22 | 1,5” / 50 mm | 180 l/m | 10,80 m3/h | 85 |
| 88011705 | SP650 | 0,31 | 1,5” / 50 mm | 255 l/m | 15,30 m3/h | 145 |
| 88011707 | SP700 | 0,39 | 1,5” / 50 mm | 320 l/m | 19,20 m3/h | 210 |

Doporučená hmotnost písku se liší podle rozdílů ve velikosti filtračního média. Pouze pro informaci.

Filtry řady P a SP snesou mnohaleté působení slunečního záření. Polyetylenová HDPE nádrž odolná vůči UV záření byla v daném odvětví dobře přijata, a to nejen díky trvanlivosti materiálu, ale také díky spolehlivému výkonu a příznivým nákladům.

Filtr řady P s montáží seshora

Filtr řady SP s montáží ze strany

Model: SP700

Filtr řady P je dodáván včetně těchto příslušenství:

- 6cestný upínaný víceportový ventil (1,5”MPV01)

- standardní přípojky

- tlakoměr

- sběrný systém

Rozměry výrobku:

Filtr řady SP je dodáván včetně těchto příslušenství:

- 6cestný víceportový ventil (1,5”MPV03)

- standardní přípojky

- sestava potrubí

- tlakoměr

- sběrný systém

Rozměry výrobku:

Technické informace:

Technické informace:

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD SÍDLO: Flat A-D, 20/F., Kai Bo 22, 22 Wing Kin Road, Kwai Chung, Hong Kong

TEL. +852 2832 9880

www.emauxgroup.com

Vybavení pro bazény a lázně

Dodavatel:

VEŠKERÉ ÚDAJE SE MOHOU MĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ

© 2021 EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Model: P650

Model: P500

Model: SP450

Model: SP500

Model: P350

VÁŠ ŠPIČKOVÝ DODAVATEL